Руководство по установке турбокомпрессора

Внимание: Ненадлежащий монтаж, ввод в эксплуатацию и эксплуатация турбокомпрессора или внесение в него изменений могут привести к возникновению повреждений в турбокомпрессоре и двигателе. Поэтому следует строго придерживаться указаний изготовителя и приведённых ниже указаний по монтажу и вводу в эксплуатацию.

Перед установкой нового турбокомпрессора следует установить причину выхода из строя старого турбокомпрессора и устранить неполадки, обнаруженные в двигателе и сопутствующем оборудовании.

Установка турбокомпрессора:

- Слить масло из двигателя и промыть двигатель.

- Снять сапун двигателя. Прочистить его и установить на место. При наличии повреждений заменить новым.

- Заменить масляный фильтр, предварительно заполнив его чистым маслом (рис. 1).

- Залить в двигатель чистое масло, преждевременно промыв двигатель.

- Снять с турбокомпрессора маслоподводящую и маслосливную трубки. Тщательно промыть их. При наличии повреждений или закоксованности заменить новыми.

- Снять воздушные патрубки впускной системы. Убедиться в том, что они не имеют повреждений и чисты от масла, частиц прокладок, пыли, кокса, или другого сора. Очистить их. При наличии повреждений заменить новыми.

- Снять и промыть интеркулер. Убедиться в том, что он не имеет повреждений. При наличии повреждений заменить новым (при попадании в интеркулер грязного масла или частиц от старой турбины может произойти повреждение двигателя или турбины).

- Снять патрубки выпускной системы. Убедиться в том, что они не имеют повреждений и чисты от масла, частиц прокладок, пыли, кокса, или другого сора. Очистить их. При наличии повреждений заменить новыми.

- Снять старый турбокомпрессор и проверить состояние фланца выпускного коллектора на предмет наличия трещин или засорений. Очистить его. При наличии трещин заменить коллектор (рис. 2).

- Установить и подсоединить интеркулер.

- Установить на выпускной коллектор новый турбокомпрессор. Убедиться, что прокладка правильно прижата.

- Установить маслосливную трубку. При подсоединении маслопроводов не применять жидкие уплотнительные средства.

- Заполнить турбокомпрессор чистым маслом через маслоподводящее отверстие, медленно проворачивая вал рукой (рис. 3).

- Установить маслоподводящую трубку.

- Заменить воздушный фильтр (рис. 4).

- Установить и подсоединить  воздушные патрубки. Убедиться в плотности прилегания и затяжки.

- Установить и подсоединить выпускной патрубок. Убедиться в плотности прилегания и затяжки.

- Провернуть двигатель, не заводя его, чтобы создать давление в турбокомпрессоре и масляной системе в целом.

- Завести двигатель на холостых оборотах (на 5/10мин) и прогрейте до рабочей температуры, постепенно увеличивая нагрузку.

- Проверить отсутствие подтекания масла, утечек воздуха и горячих газов, нехарактерных шумов (для обнаружения утечек воздуха и газов используйте мыльный раствор), (рис. 5).

- Совершить пробную поездку с постепенным увеличением нагрузки.

- Еще раз проверить отсутствие подтекания масла, утечек воздуха и горячих газов, нехарактерных шумов. После 1000 км или 20 часов работы изделия все существенные соединения подлежат повторной проверке на прочность и герметичность.

- Если производился капитальный ремонт двигателя, то через 1 000 километров пробега снова заменить масло и масляный фильтр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРМЕТИКА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Рис. 1                            Рис.  2                             Рис. 3               	                               Рис. 4                                         Рис. 5