Руководство по установке турбокомпрессора

Внимание: Ненадлежащий монтаж, ввод в эксплуатацию и эксплуатация турбокомпрессора или внесение в него изменений могут привести к возникновению повреждений в турбокомпрессоре и двигателе. Поэтому следует строго придерживаться указаний изготовителя и приведённых ниже указаний по монтажу и вводу в эксплуатацию.

Перед установкой нового турбокомпрессора следует установить причину выхода из строя старого турбокомпрессора и устранить неполадки, обнаруженные в двигателе и сопутствующем оборудовании.

Установка турбокомпрессора:

- Слить масло из двигателя и промыть двигатель.

- Снять сапун двигателя. Прочистить его и установить на место. При наличии повреждений заменить новым.

- Заменить масляный фильтр, предварительно заполнив его чистым маслом (рис. 1).

- Залить в двигатель чистое масло, преждевременно промыв двигатель.

- Снять с турбокомпрессора маслоподводящую и маслосливную трубки. Тщательно промыть их. При наличии повреждений или закоксованности заменить новыми.

- Снять воздушные патрубки впускной системы. Убедиться в том, что они не имеют повреждений и чисты от масла, частиц прокладок, пыли, кокса, или другого сора. Очистить их. При наличии повреждений заменить новыми.

- Снять и промыть интеркулер. Убедиться в том, что он не имеет повреждений. При наличии повреждений заменить новым (при попадании в интеркулер грязного масла или частиц от старой турбины может произойти повреждение двигателя или турбины).

- Снять патрубки выпускной системы. Убедиться в том, что они не имеют повреждений и чисты от масла, частиц прокладок, пыли, кокса, или другого сора. Очистить их. При наличии повреждений заменить новыми.

- Снять старый турбокомпрессор и проверить состояние фланца выпускного коллектора на предмет наличия трещин или засорений. Очистить его. При наличии трещин заменить коллектор (рис. 2).

- Установить и подсоединить интеркулер.

- Установить на выпускной коллектор новый турбокомпрессор. Убедиться, что прокладка правильно прижата.

- Установить маслосливную трубку. При подсоединении маслопроводов не применять жидкие уплотнительные средства.

- Заполнить турбокомпрессор чистым маслом через маслоподводящее отверстие, медленно проворачивая вал рукой (рис. 3).

- Установить маслоподводящую трубку.

- Заменить воздушный фильтр (рис. 4).

- Установить и подсоединить  воздушные патрубки. Убедиться в плотности прилегания и затяжки.

- Установить и подсоединить выпускной патрубок. Убедиться в плотности прилегания и затяжки.

- Провернуть двигатель, не заводя его, чтобы создать давление в турбокомпрессоре и масляной системе в целом.

- Завести двигатель на холостых оборотах (на 5/10мин) и прогрейте до рабочей температуры, постепенно увеличивая нагрузку.

- Проверить отсутствие подтекания масла, утечек воздуха и горячих газов, нехарактерных шумов (для обнаружения утечек воздуха и газов используйте мыльный раствор), (рис. 5).

- Совершить пробную поездку с постепенным увеличением нагрузки.

- Еще раз проверить отсутствие подтекания масла, утечек воздуха и горячих газов, нехарактерных шумов. После 1000 км или 20 часов работы изделия все существенные соединения подлежат повторной проверке на прочность и герметичность.

- Если производился капитальный ремонт двигателя, то через 1 000 километров пробега снова заменить масло и масляный фильтр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРМЕТИКА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Рис. 1                            Рис.  2                             Рис. 3               	                               Рис. 4                                         Рис. 5

ACTIVE TURBO

уСЛОВИЕ ГАРАНТИИ НА ТУРБОКОМПРЕССОР

На 	все турбокомпрессора предусмотрена гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия на проданные турбины действует только при выполнении следующих условий. Если при экспертизе выясняется, что нижеследующие условия не были соблюдены, гарантия считается не действительной.

- Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четким оттиском печати компании и подписью продавца, а также документов, подтверждающих покупку изделия в нашей компании (накладных). Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

- Претензии по гарантии принимаются только в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.

- Серийный номер и модель, указанные на шильде турбокомпрессора должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

- Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации и установки, предусмотренных заводом –изготовителем.

- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

а.  Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.

b. Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия, не предусмотренные заводом-изготовителем.

6.    Гарантия не распространяется на следующие не исправности:

а.  Механические повреждения

b.  Повреждения, вызванные попаданием внутрь турбокомпрессора посторонних предметов/веществ.

c.  Повреждения, вызванные несоответствием использования топлива, масел и т.д.

d.  Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей.

7.    Гарантия не распространяется на расходные материалы и части с ограниченным ресурсом использования.

- Не рекомендуется установка нового турбокомпрессора сразу после капитального ремонта двигателя, так как при притирке новых деталей образуется металлическая пыль, которая вместе с циркулирующим маслом попадает в турбокомпрессор и вызывает абразивный износ рабочих поверхностей подшипников, вала ротора и уплотнительных колец. Такие дефекты приводят к серьёзным поломкам турбокомпрессора.

- Рекомендуем использовать правильные прокладки для всех соединений.

В случае неисправности товара в течение гарантийного срока, продавец обязуется провести в течение 14 дней с момента получения товара от покупателя экспертную оценку с целью определения причин неисправности товара и представить письменное заключение, на основании которого принимается решение об удовлетворении или отказе в гарантийном обслуживании товара. Если покупателя не удовлетворяет заключение экспертизы данное продавцом, покупатель вправе потребовать дополнительной экспертизы завода-изготовителя. В данном случае товар отсылается на завод-изготовитель для экспертизы, которая занимает до 6-7 недель и по её результатам принимается окончательное решение.

В случае доказанности неисправности товара по вине продавца или завода-производителя, продавец обязуется устранить неисправность или заменить неисправный товар.

В случае, если неисправность произошла по вине  покупателя, покупатель должен возместить затраты на экспертизу и транспорт на основании счёта, выставленного продавцом  после решения экспертизы.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ТУРБОКОМПРЕССОР САМОСТОЯТЕЛЬНО.

# Text boxes

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  №

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

НОМЕР ТУРБОКОМПРЕССОРА

ДАТА ПРОДАЖИ

СРОК ГАРАНТИИ                                    12 МЕСЯЦЕВ

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ

ПРОДАВЦА